## Slide 1
AFEM：基于 GNN + PPO 强化学习 的自适应网格细化方法
二维 Helmholtz 电磁散射问题的智能网格优化 -- 算法流程与创新汇总
组会汇报 | 2025 年 5 月
物理场景：二维 Helmholtz 方程 / 圆形介质散射体 / SBC 吸收边界
方法栈：GNN (Message Passing) / PPO / 连续尺寸场 / 残差型误差估计
1

## Slide 2
研究背景：为什么自适应网格细化很重要
- Helmholtz 方程描述电磁波在介质中的散射与传播，是电磁兼容、隐身设计、天线仿真等领域的基础方程
- 有限元 (FEM) 求解精度高度依赖网格质量：网格过粗导致数值色散/污染效应；网格过密浪费计算资源
- 高频 (k >> 1) 下污染效应严重：kh > 0.5 时 FEM 解定性错误，后续误差指示子完全不可靠
- 核心挑战：如何用最少的网格单元达到目标精度？在误差大的区域加密，误差小的区域保持稀疏
物理方程
nabla^2 u_scat + k^2 * eps_r * u_scat = k^2 * (1-eps_r) * u_inc
入射波：沿 -x 方向的平面波 u_inc = exp(i*k*x)
散射体：圆形介质柱（eps_r 随机采样）
边界条件：SBC 吸收边界 du/dn = i*k*u
计算域：可配矩形域 [Lx, Ly]
kh > 1.4
高频下典型 kh 值 (远超 0.5 安全线)
400 -> 20,000
网格单元数变化范围 (初始 -> 最大上限)
[2, 20]
训练波数 k 覆盖范围 (涵盖中频到高频)
>> Helmholtz 高频求解的核心矛盾：精度 vs 效率。需要智能网格细化策略来平衡二者。
参考文献：Ainsworth & Oden, A Posteriori Error Estimation in Finite Element Analysis, 2000
2

## Slide 3
知识缺口与技术瓶颈
传统自适应方法的局限
- 基于误差指示子的 h-adaptivity 细化规则完全由人工设计
- 细化判据固定（如设定误差阈值），无法适应不同 PDE 的物理特征
- SOLVE-ESTIMATE-MARK-REFINE 循环不考虑长期回报（每一步仅看当前误差）
- 无法学习特定问题的网格模式，无法迁移到新 PDE 配置
本工作的目标
> 用强化学习 (RL) 替代人工规则，自动发现最优细化策略
> GNN 处理变长拓扑：每个三角形单元是一个独立的 RL agent
> 连续尺寸场输出 -> 概率性元素选择 -> 非均匀自适应网格
> 物理预算约束 + 误差驱动奖励 -> 计算资源集中在物理关键区域
本次汇报的核心创新（相较前序工作）
[1] 无量纲化残差误差估计
真空波数 k 归一化残差+相位/空间特征+GVN，介质内 eta 不被压低
[2] Score-based 连续尺寸场
score = -x_i 纯排序 + 物理预算约束 + Reverse Dörfler 动作掩码
[3] L2 聚合奖励设计
sqrt(sum eta_child^2) <= eta_parent 保证 r_local >= 0，永不惩罚细化
[4] 尺度不变性架构
N_init x domain_area + lambda 无量纲化特征 + ln 压缩 + 前渐近区约束
>> 核心思路：让网格细化的每一步都具有明确的物理语义，而非纯数据驱动的黑箱映射
3

## Slide 4
系统架构：RL 自适应网格细化闭环管线
物理问题 采样
>
初始网格 生成
>
GNN 观测
>
Actor 动作
>
尺寸场 排序
>
预算 选择
>
网格 细化
>
FEM 求解
>
误差 估计
>
Reward 计算
<-- 下一轮迭代（多步 rollout）
RL 问题建模
Agent = 每个三角形单元（数量动态变化，约 400 -> 20,000）
State = GNN 节点 14 维特征（几何 + PDE 残差 + 振幅 + 相位方向 + 物理参数）
Action = 1 维连续标量 x_i -> score = -x_i 排序 -> top-k 选择细化单元
Reward = 零和预算审查: refined 获 r_local+0.3x(eta/mu-1)-0.06; unrefined r=0
PPO 训练配置
双 GNN 架构：Policy / Value 各自独立 MessagePassingBase
2 层消息传递 + GVN 全局虚拟节点 (注意力门控广播)，inner 残差 + LayerNorm，latent_dim=64
DiagGaussian 连续动作分布，log_std 可学习，clamp [-4, -1]
256 步 Rollout，5 Epochs，GAE lambda=0.95，lr=3e-4，梯度裁剪 0.5
>> 闭环 RL 管线：物理求解 -> GNN 感知 -> 策略决策 -> 网格操作 -> 误差反馈 -> 策略更新
4

## Slide 5
创新 [1]：无量纲化残差误差估计 -- 消除几何尺度偏差
前序问题：原始残差包含 h_K、h_e 等几何尺度，不同区域不可直接比较
解决方案：改用真空波数 k 归一化，介质内残差不再被 sqrt(eps_r) 压低
内部残差 r_int
(h_K/k) * sqrt(V) * |k^2*eps_r*u + k^2*(eps_r-1)*u_inc|_K
单元内部 PDE 残差；真空波数 k 归一化；SBC 条件保留 k_local
梯度跳变 r_jump
sqrt(1/2 * sum_{e in dK} (h_e/k) * |[[grad u * n]]|^2_e)
相邻单元梯度跳变；h_e/k 使细化后跳变自然衰减
SBC 边界 r_sbc
(h_bnd/k) * |du/dn - i*k_local*u|
Sommerfeld 吸收边界残差，仅在边界单元非零
逐单元误差指示子
eta_K = sqrt(r_int^2 + r_jump^2 + r_sbc^2)
三项均严格无量纲 跨介质、跨频率公平可比
量纲分析验证
k_local ~ [L]^-1, h_e ~ [L], |jump|^2 ~ [L]^-2 => h_e/k * |jump|^2 ~ [L]^2 * [L]^-2 = 1 严格无量纲
GNN 输入用 log10 压缩的特征；Reward 用原始 eta_K（不经 log 压缩），两者公式一致，物理语义对齐
>> 真空波数 k 归一化使介质内残差自然放大 ~sqrt(eps_r) 倍，为 RL agent 提供正确的介质内/外优先级信号
5

## Slide 6
创新 [2]：14 维增强输入特征 -- 赋予 GNN 振幅与相位方向感知
前序 11 维 -> 现 12 维，新增 dist_to_interface。全部尺度相关特征均以真空波长 lambda=2*pi/k 无量纲化
维度
特征名称
物理含义
归一化
volume
无量纲单元面积
volume / lambda^2
internal_residual
内部残差（k_local 无量纲化 + log10）
--
gradient_jump
梯度跳变残差（k_local 无量纲化 + log10）
--
sbc_residual
SBC 边界残差（k_local 无量纲化 + log10）
--
element_penalty
单元惩罚系数 lambda
--
timestep
当前 rollout 步数
--
wave_number
Helmholtz 波数 k
--
k_local_sqrt_vol
k x sqrt(eps_r) x sqrt(volume)
--
is_sbc_boundary
是否与 SBC 边界相邻 (0/1)
--
dist_to_interface
到介质边界的带符号距离 [新增]
sign(d)*ln(1+|d|/lambda)
epsilon_r
单元中点介电常数（内=eps_r, 外=1.0）
--
total_solution_magnitude
散射场复数解的振幅
--
边特征 (1 维)：euclidean_distance / lambda -- 相邻单元中点无量纲距离 | 合计：14 (节点) + 1 (边) = 15 维图特征
>> 全部与尺度相关的特征均以 lambda 做无量纲归一化；dist_to_interface 用 sign·ln(1+|d|) 对数压缩，近场线性、远场自然压缩，与残差 log10 风格统一
6

## Slide 7
创新 [3]：Score-based 连续尺寸场 + 物理预算约束 + 动作掩码
前序方案：S_i = N_base x Softplus(x_i) / Softplus(0) x median_area
--> 依赖 median_area 基准，域缩放后语义漂移 (1x1 -> 2x2 基准 x4)
当前方案：score = -x_i 纯排序 + 物理预算约束
--> score 排序丢失面积语义，但获得尺度不变性
细化选择算法
Step 1: 物理预算
A_budget_i = 1/2 x (lambda_local_i / 6)^2 仅用于 N_budget 计算 N_budget = max(N_phys, ceil(5 x N_init)) rho_min=5.0，至少 5 倍初始单元数
Step 2: Score 排序
score = -x_i (Actor 输出标量) x 越小 -> 优先级越高，纯排序，不设正负门槛
Step 3: 双过滤器
eligible = {i | area_i > V_min_safeguard AND i in Reverse_Dorfler_set} area_floor: 纯数值底线 (1e-10 x domain_area) Reverse Dorfler: 能量尾部淘汰 (eps_noise=0.01, >=20% floor)
Step 4: Top-k 选择
num = min(|eligible|, N_current//4, remaining//3) (自适应 cap, 增速 N//4) selected = top-k by score -> 1-to-4 切分细化
为什么用 Reverse Dörfler 而非 P95 硬阈值？P95 在重尾分布下会被奇异点推至极高，一刀切屏蔽大片中等误差区域。Reverse Dörfler 基于能量累积 (L2 范数平方和)，自适应于任意分布形态，剔除确认无价值的底部噪声，保留 >=20% 单元确保 Agent 选择空间。
>> Score-based 排序 + 物理预算 + Reverse Dörfler 掩码：三层保障确保细化资源只投入到物理上需要的地方
7

## Slide 8
创新 [4]：L2 聚合奖励设计 -- 保证非负，永不惩罚细化
核心洞察：对 1-to-4 切分，用 L2 聚合 sqrt(sum eta_child^2) <= eta_parent 天然成立 -- 因为平方后 int 项 1->1/4 而 jump/sbc 项 1->1。 如果用 L1 sum，sum eta_child > eta_parent（因 jump/sbc 项不变），会导致「细化=惩罚」。L2 聚合从根本上避免了这一结构性负偏置。
逐步奖励计算
r_local_i = log(eta_old_i + eps) - log( sqrt(sum_{j:M[j]=i} eta_new_j^2) + eps )
- 纯 int 主导区: eta_parent^2 = int^2, sum eta_child^2 = int^2/4 -> r_local = log(2) = +0.69 (强正奖励)
- 纯 jump/sbc 主导区: eta_parent^2 = jump^2, sum eta_child^2 = jump^2 -> r_local = 0 (中性)
- 永不惩罚细化 -- 与 L1 sum 方案根本不同
epsilon_dynamic 动态截断
eps = max(0.05 x mean(eta_new), 1e-6)
自适应钳制，切断远场
低 eta 区的 reward hacking
防止 log(0) 数值爆炸，
锚定当前误差分布而非
固定阈值
动作惩罚与元素上限
penalty_i = lambda x (n_i-1) + (lambda_limit/N_old) x 1[达到上限], lambda=0.06, lambda_limit=10000
lambda 仅为 r_local 均值的约 1/6，轻微抑制网格膨胀，不影响主要学习信号
Actor 奖励设计原则
global_bonus 被 Helmholtz 污染误差污染
E_new > E_old 可发生在正确细化后
惩罚 Agent 做对的事 → 策略崩塌 (x<0→0.01)
修正: global_bonus 仅诊断, 不注入 Actor reward
>> 零和预算审查: 奖金 0.3*(eta/mu-1) 全场求和为零 (Doerfler 准则 RL 对偶); unrefined r=0; global_bonus 仅诊断
8

## Slide 9
奖励标度校准：随机策略下各分量量级实测
随机策略下 1,321 个 refined-parent 样本实测（score-based 尺寸场）
+0.364
r_local (L2 聚合)
局部误差改善，主体信号
+0.045
penalty (lambda=0.02)
仅占 r_local 的约 1/8
+0.069
alpha x Delta_logE (alpha=0.2)
全局改善信号，约 r_local/5
+0.387
净奖励 net reward
r_local >> penalty [check]
设计验证
[OK] r_local >> penalty
局部 credit assignment 不被惩罚信号淹没，agent 能清晰感知细化 -> 误差下降的因果关系
[OK] alpha x Delta_logE = r_local / 5
全局信号提供趋势引导但不主导局部决策，避免 loss of local credit assignment
[OK] r_local >= 0 保证
L2 聚合天然保证非负，网络永远不会因细化而受到惩罚
奖励信号链
FEM 求解
eta_K per element
>
L2 聚合
log(eta_old / sqrt(sum_chi^2))
>
+ eps_dynamic
截断保护
>
- penalty
lambda x (n-1) 防膨胀
>
+ global
alpha x Delta_logE 仅细化单元
>
-> r_i
送入 PPO GAE
>> 奖励各分量量级经过标定，满足 r_local >> penalty 且 alpha x Delta_logE 适度，agent 能学到细化 = 有益的信息
9

## Slide 10
创新 [5]：尺度不变性架构 -- 从 1x1 到 2x2 的泛化
问题：1x1 域训练 -> 2x2 域测试时，中心介质处网格未加密，远场误差显著增大
根因分析（双重漂移）
N_init 不随 domain area 缩放
原因: 4x 面积用同数量单元 -> h 2x, area 4x
--> N_init *= domain_area
特征绝对值漂移
原因: volume/edge/dist 值随 domain 线性或平方放大
--> 全部用 lambda 无量纲化
dist 远场 OOD
原因: 2x2 域远角 dist/lambda 可达训练域 3x
--> sign·ln(1+|d|/lambda) 对数压缩
四项联动改进 = 完整的尺度不变性
1. N_init = N_base x (k/k_ref)^k_exponent x domain_area （exponent/k_ref 可配，保证每单位面积密度一致）
2. volume -> volume / lambda^2, euclidean_distance -> euclidean_distance / lambda
3. dist_to_interface -> sign(d)*ln(1+|d|/lambda) （近场线性、远场对数压缩，与 log10 残差风格一致）
4. 介质区前渐近区边缘约束: 强制迭代细化至 h <= lambda_d/N (N=1.5)
--> 四项联动：N_init 修 h 漂移 + lambda 归一化修特征绝对值 + tanh 修远场 OOD
N_init 缩放效果示例
exponent 可配: ^2 = 理论最优, ^1.5 = 工程折中
N_init 始终 = COMSOL 目标的 30-50%
改前: 无 domain_area 缩放
-> 换 domain size 后 N_init 不变
-> h 随 domain 缩放，特征 OOD
>> N_init x domain_area + lambda 无量纲化 + ln 对数压缩：三项联动使模型可物理一致地泛化到任意尺寸测试域
10

## Slide 11
双 GNN 架构与 PPO 训练细节
图观测 -> MessagePassingBase (Policy/Value 各自独立) -> Actor/Critic 头
MessagePassingBase (x2, Policy / Value 各自独立基座)
节点嵌入
Linear(14 -> 64)
边嵌入
Linear(1 -> 64)
MP Step 1
EdgeModule: MLP([src|dst|edge_attr]) -> 64d
NodeModule: MLP([node|scatter_mean(入边)]) -> 64d
+ inner 残差 + LayerNorm
MP Step 2
同 Step 1，堆叠 2 层
GVN 全局虚拟节点
h_V = Σ(η_v/Ση)·h_v (η_K 加权池化)
α = σ(W[h_v||h_V])，h_v += scale·α ⊙ W_V·h_V
输出
节点隐向量 (num_nodes, 64)
Actor 头（策略网络）
MLP: 2 层 Tanh (64 -> 64 -> 64)
Linear(64 -> 1): 输出 x_i (连续标量)
log_std: 可学习参数，初始化 -2.0 (std = 0.135)
DiagGaussian(mu, sigma): 每节点独立动作分布
Critic 头（价值网络）
MLP: 2 层 Tanh (64 -> 64 -> 1)
输出: V_i(s) 逐节点价值 (num_agents, 1)
spatial value function: 不做聚合，保持逐节点
GAE 中用 scatter_add 做子->父投影，处理变长拓扑
PPO 关键设计
单路 GAE
scatter_add 将子单元值聚合回父单元，无需多路 GAE
log_std clamp
每步 optimizer.step() 后 clamp 到 [-4.0, -1.0]，std in [0.018, 0.368]
熵正则
entropy_coefficient=0.001，防止 log_std 过早收敛到下限
梯度裁剪
max_grad_norm=0.5，稳定训练过程
>> 双 GNN 各自独立建模 + DiagGaussian 连续动作 + scatter_add 单路 GAE -> 适合变长 agent 拓扑的 RL 训练框架
11

## Slide 12
训练观察与诊断：奖励稀疏性与大波数泛化
观察 1: 75% rollout 步骤零 reward
4 步 rollout 中，第 0 步细化后介质区已达标 (h/lambda = 13 > N=15 参考线)
步 1-3 全为零 reward，75% 的 FEM 求解白白浪费
原因: 1-to-4 切分太粗，一步即达标，不存在差一点的中间状态
偶尔的 spike (reward ~60) 来自随机探索中极负的 x_i 触发第二步细化
--> 步 0 的 reward 信号足够训练「在哪里细化」的判断，但多步策略无法学习
观察 2: 高 k 扇形阴影区网格偏粗
k in [2,20] 训练，小 k 尚可，大 k 效果不佳
介质后方 +x 方向扇形区域网格偏粗，误差较大
根本原因: 污染效应 -> 初始 kh > 0.5 时 FEM 解定性错误 (GIGO)
粗网格 -> 错误解 -> 不可靠 eta -> 垃圾 GNN 特征 -> 垃圾动作
2 层 GNN 感受野仅约 10 个单元，网络不知道自己在介质后方
训练日志解读 (k in [2,20], 随机 PDE, 4 步 rollout)
loss ~ 0.10-0.18, explained_var ~ 0.65-0.78
Critic 对价值函数的解释力中等偏上，尚可但非极强
reward 间歇性 spike (0 -> 13 -> 60 -> 0)
随机探索 + GAE 信度传播，信号稀疏但偶尔强正奖励
agent 数量在 100-3500 间大幅波动
取决于 PDE 随机采样和细化触发情况
loss/ev 趋于平台期
可能是 k^2 与 N=15 互斥的问题（已用 k^1.5 修复）
>> 训练瓶颈非算法设计问题，而是物理前提 (污染效应 GIGO) 和多步细化粒度 (1-to-4 太粗) 的工程限制
12

## Slide 13
创新点汇总与可复用价值
无量纲化 残差误差估计
真空波数 k 归一化残差 介质内 η 不再被压低 GNN+Reward 统一使用 k 归一化
Score-based 连续尺寸场
score = -x_i 纯排序 物理预算 N_budget 约束 Reverse Dörfler 双过滤器掩码
L2 聚合 奖励设计
sqrt(sum eta_child^2) <= eta_parent 天然成立 永不惩罚细化 (r_local >= 0) int 主导区强正奖励约 +0.69
尺度不变性 架构
N_init x domain_area 缩放 lambda 无量纲化全部特征 sign·ln 对数压缩 + 前渐近区约束
双 GNN + 变长拓扑 RL
Policy/Value 独立 GNN 基座 scatter_add 单路 GAE DiagGaussian + log_std clamp
可复用价值（超越本项目的通用方法贡献）
L2 聚合 + 父子映射
适用于任何分裂型变长 agent RL 场景（网格细化、树搜索、层次化决策）
真空波数 k 归一化方法
残差归一化用 k₀ 非 k_local，介质内物理信号不再被压低
Score-based + 预算约束选择
适用于资源受限的排序-选择问题：传感器部署、计算资源分配、实验设计优化
Reverse Dörfler 动作掩码
能量尾部淘汰的思想可推广到任何需要排除低信号样本的场景
13

## Slide 14
局限性与未解决问题
污染效应 (GIGO: Garbage-In-Garbage-Out)
- 高 k 下初始 kh > 0.5 时 FEM 解定性错误，误差指示子 eta_K 完全不可靠
- RL 无法在错误解的基础上学到正确策略 -- 这是物理前提而非算法问题
- 缓解: N_init x domaine_area 使真空始终 >= 12 单元/lambda，但高 k 下余量有限
GNN 感受野受限
- 2 层消息传递，每个节点感受野仅约 10 个单元，无法感知全局几何结构
- 介质后方扇形阴影区：GNN 不知道自己在介质背后，小 k 学到的真空不需细化被错误泛化
- 需要: 更多几何上下文特征（入射波方向、与介质相对位置）或更深的 GNN
1-to-4 切分粒度
- 一步细化即可达标 (每波长单元数 >= N=15 参考线)，多步 rollout 中 75% 步骤零 reward
- 高 eps_r 介质区可能需要 2-3 步细化，但 PPO GAE 在 4 步序列中传播稀疏信号效率极低
- 需要: 更细粒度的切分方案（如 1-to-2 边切分）或递减的 N_per_wavelength 目标
泛化到更多散射体配置
- 当前仅在单个圆形介质柱上训练；多散射体、非圆形、复杂材料的泛化未经验证
- 训练波数 [2,20] 覆盖范围有限，更高 k 需要更深的初始网格和更强的特征表达
- 需要: 更丰富的 PDE 问题分布、课程学习、域随机化策略
14

## Slide 15
总 结
1.
提出了一套完整的 RL 自适应网格细化框架：从物理建模、误差估计、状态表征、动作空间到奖励设计的全链路创新
2.
真空波数 k 归一化残差使介质内 η 自然放大，Agent 获得正确的物理优先级信号
3.
Score-based 尺寸场 + 物理预算约束 + Reverse Dörfler 掩码实现了资源感知的细化单元选择
4.
L2 聚合奖励设计从数学上保证了细化奖励非负，从根本上避免了 L1 sum 的结构性负偏置
5.
sign(d)*ln(1+|d|/lambda) 对数压缩 + lambda 归一化全部特征实现了域尺寸的尺度不变泛化
讨论与后续方向
>
如何处理污染效应 (GIGO)？-> 更高阶 FEM (p-refinement) + 显式 kh 特征 + 更深的初始网格
>
如何提升多步细化效率？-> 递减的 N_per_wavelength 目标 + 更细粒度切分 (1-to-2) + 课程学习
>
如何拓展到更复杂场景？-> 多散射体、三维 Helmholtz、Maxwell 方程组、时域问题
谢谢！欢迎讨论。
15